## Slide 1
Дизайн сетей ЦОД
“Разработка и проектирование миграции 3-Tier сети ЦОД предприятия на архитектуру Leaf-Spine с внедрением технологии VXLAN/EVPN”

## Slide 2: Меня хорошо видно& слышно?

## Slide 3: Тема: “Разработка и проектирование миграции 3-Tier сети ЦОД предприятия на архитектуру Leaf-Spine с внедрением технологии VXLAN/EVPN”
ЗАЩИТА ПРОЕКТА
Ведущий инженер
сетевого администрирования
АО «Лужники»
Вячеслав Ельников

## Slide 4
Цель и задачи проекта
Какие технологии использовались
Что получилось
Выводы
Вопросы и рекомендации
ПЛАН ЗАЩИТЫ

## Slide 5
1. | Существующую сеть предприятия перевести на новую архитектуру;
2. | Отоброзить в схеме этап перехода;
3. | Получить рабочий стенд для дальнейшего проектирования;
4. | Оценить возможность реализации данного проекта.
Цель проекта: Спроектировать переходный период ДЦ 3-Tier в новый ДЦ на архитектуре CLOS с технологией VXLAN/EVPN
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

## Slide 6: Какие технологии использовались
1. | Eve-ng;
2. | OSPF, iBGP, eBGP, VRF;
3. | VXLAN, EVPN;
4. | Symmetric IRB, Anycast Gateway.

## Slide 7: Текущая схема сети предприятия
Два ЦОД размещённых на разных площадках;
ЦОД собраны по 3-Tier и полностью повторяют друг друга;
Всё оборудование собрано в IRF(Стек);
На предприятии кольцами построена сеть безопасности территории подключённая к каждому ЦОД по OSPF;
На предприятии размещаются объекты подключённые по eBGP к каждому ЦОД;
Между ЦОД организована L2 связанность для функционала VMWare vMotion.

## Slide 8
Текущая архитектура
В ЦОД располагаются сервера различных инженерных систем и безопасности: СКУД, АСДУ, СОТС, АПС, СОТС и офисные сервера
На всех объектах и сети территории установлены оконечные устройства инженерных и безопасности систем.
На объектах присутствует офисная сеть которая общается с серверами ЦОД.

## Slide 9: Схема переходного периода

## Slide 10: Переходный период
Разобрать ЦОД2;
Собрать из оборудования ЦОД2 VXLAN/EVPN фабрику;
Подключить объекты, территорию и ЦОД1 по eBGP к новому ЦОД;
Подключить ЦОД1 к ЦОД2 L2 линком для переключения систем/сервисов/серверов/vlan. (выбрать нужное);
Обеспечить везде L3 связанность;
Начать миграцию.

## Slide 11: Что получилось
Настроить VXLAN/EVPN фабрику
Настроить Hand-off с объектами и сетью территории;
Настроить Hand-off с ЦОД1;
Сымитировать миграцию сервисов/систем/vlan и ЦОД1 новую площадку;
Обеспечить L3 связанность внутри VRF;
Обеспечить L3 связанность между VRF.

## Slide 12: Посмотрим на проверки.
Hand-off между VRF
Hand-off между обьектами

## Slide 13: Доступность сервисов из ЦОД1 до нового ЦОД по L3
Переключение сервисов из ЦОД1 в новый ЦОД
Потеряли один пакет
Трассировка внутри VXLAN

## Slide 14: Доступность Internet
VRF SRV
VRF MGMT

## Slide 15: Выводы
Настроил VXLAN/EVPN;
Протестировал миграцию из старого ЦОД в новый;
Реализовал функционал Hand-off между VRF и legacy сетями;
Сложность возникла c Hand-off между VRF;
Понял что надо глубже изучать MPLS и BGP;
Долго проект делал – проблемы со стендом .

## Slide 16
Вопросы и рекомендации
если есть вопросы
если вопросов нет
+
–
Ответьте на вопросы одногруппников и преподавателей и получите обратную связь на свою работу

## Slide 17: Спасибо за внимание!